## Slide 1: Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích
RNDr. Milan Hladík, Ph.D.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
RNDr. Milan Muška, Ph.D. , RNDr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.,

## Slide 2: vliv managementu nádrže na stav a vývoj ekosystému nádrže
V přirozených jezerech, kde vodní hladina nekolísá, nebo jen málo, je litorální zóna bohatě osídlena vodní makrovegetací a je místem s nejvyšší biodiverzitou

## Slide 3: vliv managementu nádrže na stav a vývoj ekosystému nádrže
Vodní makrovegetace poskytuje vhodné prostředí pro široké spektrum druhů od mikroskopických organismů, přes bezobratlé až po ryby a vodní ptáky, významně ovlivňuje retenci živin, množství kyslíku ve vodě atd.

## Slide 4: vliv managementu nádrže na stav a vývoj ekosystému nádrže
V našich nádržích je díky erozi, vysychání a vymrzání litorální zóna poměrně pustým místem

## Slide 5: Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích, projekt TH02030633
Testování několik konstrukčních řešení ostrovů, částečně již komerčně vyráběných (Biomatriix), částečně vlastní konstrukce
Testování odolnosti proti povětrnostním vlivům
Vývoj „users – friendly“ konstrukce
Ověření vlivu na jednotlivé složky ekosystému nádrže pomocí vědeckých metod
Doba trvání projektu 2017 – 2020

## Slide 7
Hlavní přínosy plovoucích ostrovů pro ekosystém nádrže
  Biotop pro mokřadní a vodní rostliny, které většinou v umělé nádrži zcela chybí
  Biotop pro na ně navázané organismy – od mikroorganismy, přes bentos až po ryby a ptáky
  Trdliště pro ryby a úkryty pro plůdek ryb i dravé druhy
  Možnost úkrytu pro ryby před predátory
  Hnízdiště pro ptáky – možnost vyvinout lehčí a levnější ostrov pro hnízdění racků
  Retence živin
  Tlumení vlnobití – ochrana proti erozi břehů
  Okrasná funkce

## Slide 8: Doporučená konstrukční řešení
1) Biomatrix – Scotland
  velice odolná (vlnobití, led) a promyšlená konstrukce – snadná obsluha a sázení rostlin
  uživatelsky příjemná, možnost tvorby souostroví
  nevýhodou je vysoká cena a složitá recyklace
2) Gabionová konstrukce
  dostatečně odolná v našich podmínkách
  možnost tvorby souostroví
  nízká cena
  snadnější recyklace
3) Síťová konstrukce
  dostatečně odolná v našich podmínkách
  uživatelsky příjemnější

## Slide 9: Ostrov Biomatrix detail konstrukce

## Slide 10: Ostrov Biomatrix po 3 létech

## Slide 11: Gabionový Ostrov - detail konstrukce

## Slide 12: Gabionový Ostrov – PONOŘENÁ VERZE

## Slide 13: Gabionový Ostrov po jedné sezóně

## Slide 14: SÍŤOVÝ Ostrov - detail konstrukce

## Slide 15: ROSTLINY PRO PLOVOUCÍ OSTROVY
Nakopány v místě - mokřady, obtokové stoky, objekty na nádržích
- důležité je vyšší zastoupení travin, aby pokryly povrch ostrovu

## Slide 16: ROSTLINY PRO PLOVOUCÍ OSTROVY
Možnost objednat – zapěstované rohože, sazenice Beňo Biotech

## Slide 19: Efekty ostrovů na biotu
Bentos

## Slide 20: Efekty ostrovů na biotu
Bentos, bezobratlí

## Slide 21: Efekty ostrovů na biotu
Bentos, bezobratlí

## Slide 22: Efekty ostrovů na biotu
Ichtyofauna
- tření, úkryt, stanoviště, záleží na velikosti ostrovu

## Slide 23: Efekty ostrovů na biotu
Vodní ptactvo
Odpočinek (kachny, labutě, potápky, lyska, rackové
Hnízdění - rybák obecný (sterna hirundo), kachna divoká

## Slide 24: POKRAČOVÁNÍ
Funkční vzorek, udržování ostrovů na Lipně
"Realizace plovoucích zelených ostrovů pro zlepšení hnízdních podmínek pro vodní ptáky a posílení biodiverzity rybničních ekosystémů„ (ČZU, VRV)
Aplikace ostrovů pro hnízdění vodních ptáků – severní Čechy
„Plovoucí ostrovy - podpora biodiverzity a kvality vod“, (Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka)

## Slide 25: "Realizace plovoucích zelených ostrovů pro zlepšení hnízdních podmínek pro vodní ptáky a posílení biodiverzity rybničních ekosystémů„ (ČZU, VRV)
Rybniční sousty v jižních Čechách,
Zatopené důlní jámy v Severních Čechách
Období duben 2022 - duben 2024 + udržitelnost
Cílem je hledání vhodného konstrukčního řešení ostrovů pro hnízdění různých skupin vodních ptákům jejichž populace signifikantně slábnou a jednou z příčin je úbytek prostoru pro hnízdění
Celkem bude vybudováno přibližně 20 ostrovů o celkové ploše 600 m2

## Slide 26: "Realizace plovoucích zelených ostrovů pro zlepšení hnízdních podmínek pro vodní ptáky a posílení biodiverzity rybničních ekosystémů„ (ČZU, VRV)
Různé typy použitého substrátu, kombinace vyvýšené a nízké části, typy rostlin, tvary ostrovů a výška nad hladinou
Provozování ostrovů v rybničních soustavách

## Slide 27: Aplikace ostrovů – severní Čechy
Krajský úřad Ústeckého kraje
Správa NP České Švýcarsko
Město Děčín
  Cílem je podpora hnízdění vodních ptáků v NPR a lokalitách Natura 2000

## Slide 28: Aplikace ostrovů – severní Čechy, NPR, natura 2000
Světlík
Pražská pole
Oleška
Děčín

## Slide 29: „Plovoucí ostrovy - podpora biodiverzity a kvality vod“, (Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, subdodavatel konstrukcí VRV a.s.)
Jižní Morava
Období duben 2022 - duben 2024 + udržitelnost
Cílem je najít konstrukční řešení ozeleněných plovoucích ostrovů k doplnění betonových plovoucích ostrovů určených pro hnízdění rybáků

## Slide 30: DĚKUJI ZA POZORNOST